## Slide 1: Interface Personen mit eingeschränkter Mobilität
Thomas Sapelza, – 5AT TFO BX

## Slide 2: Inhaltsangabe
Allgemein
Personen die mit den Händen zittern
Personen mit gelähmten Händen
  Tastatur Emulation
  Maus Emulation
Quellen

## Slide 3: Allgemein
Quelle: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/de/Disability_symbols_3.svg/408px-Disability_symbols_3.svg.png
Notes: Das größte Problem ist die Präzision und Koordination von Bewegungen, vor allem mit den Händen mit einer Maus

## Slide 4: Personen die mit den Händen zittern
Operationen ohne Maus
  Tastenkombinationen
  Wiederholungen
Quelle: http://blog.creativelive.com/wp-content/uploads/2015/02/keyboardshortcuts.png
Notes: Personen die mit den Händen zittern:
Operationen nur mit der Tastatur ausführen, komplett ohne Maus
Tastenkombinationen
Ignorieren von Wiederholung bei Tastenanschlägen, wenn sie unter einem bestimmten Schwellenwert liegen
Schwierigkeiten beim Tippen sowie die Fehler beim Tippen selbst verhindern
  Ergonomische Tastaturen
  Autokorrektur

## Slide 5
Quelle: Linus Tech Tips - https://youtu.be/LnxSTShwDdQ

## Slide 6: Personen mit gelähmten Händen
Maus und Tastatur emulieren
  Medium – Instruktionen erkennen
Quelle: http://cdn1.spiegel.de/images/image-1148608-860_poster_16x9-wwjg-1148608.jpg
Quelle: https://www.ternimed.de/WebRoot/Store2/Shops/62826360/55AB/1E8E/53C5/A303/E841/C0A8/2ABB/9011/Flow-Sensor-mit-Nasenbrille-1.WEB.jpg
Notes: Man muss eine Maus und Tastatur emulieren
  Es braucht ein Medium, das fähig ist eine Instruktion (z.B. Click, Schalter) an den Computer zu senden
    Drucksensoren
    Signal-Detektoren jeglicher Art für funktionstüchtige Muskeln
    Bewegungen der Pupille

## Slide 7: Tastatur Emulation
Virtuelle Tastatur
Quelle: http://i.dell.com/sites/imagecontent/products/PublishingImages/xps-13-9360-laptop/combo/notebook-xps-13-polaris-pdp-design-3.jpg
Notes: Tastaturemulation:
  Virtuelle Tastatur auf dem Bildschirm
  Tasten(schläge) werden visuell dargestellt
    Eine Gruppe von Tasten werden nacheinander Beleuchtet
      Sobald die richtige Gruppe beleuchtet ist muss ein Signal gesendet werden
        Z.B. Atem Sensor
    Sobald die Gruppe gewählt wurde werden die Tasten nacheinander Beleuchtet
      Sobald die richtige Taste beleuchtet ist muss wieder ein Signal gesendet werden
    Gewählte Taste wird an das Programm gesendet

## Slide 8: Maus Emulation
Genau wie Tastaturemulation
https://guacamole.incubator.apache.org/doc/0.9.9/gug/images/touchscreen.png
Notes: Mausemulation:
  Funktioniert genauso wie die Tastaturemulation
  Der Cursor dreht sich um die eigene Achse
    Benutzer sendet ein Signal und der Cursor bewegt sich in die gewählte Richtung
    Der Benutzer sendet wieder ein Signal und der Cursor beginnt wieder um die eigen Achse zu drehen
    Während der Rotation ändert sich für eine kurze Zeit die Form des Cursors

## Slide 9: Quellen
PROGETTAZIONE - TECNOLOGIE IN MOVIMENTO (5° anno)
ISBN 9788874853946

## Slide 10: Noch fragen?
Quelle: http://www.w-fragen-tool.com/wp-content/uploads/2015/05/w-fragen-tool-praxisbeispiel.png